GAASIVEESOOJENDI 20–24 kW
Gaasisoojendi suure küttevõimsusega näiteks kümblustünnide ja spaade jaoks.
Gaasisoojendil on suur võimsus kiireks ja ohutuks vee soojendamiseks. Läbilaskevõime on 10 l/min ning temperatuuritõus sisse- ja väljavoolava vee vahel on 25 °C. See tähendab umbes 15 °C tõusu tunnis 1000 liitri vee kohta.

Nimivõimsus 20 kW (30 mbar, 1,5 kg/h), reduktoriga 30 mbar ja 2 kg/h on võimsus 24 kW.
- Gaasikulu: 1,5 – 1,6 kg/h.
- 1200-liitrise tünni kütmisaeg (6–37 °C) on 2,5 tundi, gaasikulu 4 kg.
- Kütus: LPG (propaan) 30 mbar töörõhuga.
- Sobib vee soojendamiseks kümblustünnides, spaades, duššides, nõudepesuks jne.
Soojendi välismõõdud:
- Kõrgus: 740 mm
- Laius: 345 mm
- Sügavus: 160 mm
Soojendil on automaatne süüde, mis aktiveerub, kui veevool on vähemalt 7 l/min. HGUNION19 komplekti pump on spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud. Kui veevool peatub, lülitub gaas automaatselt välja. Sama juhtub, kui väljuva vee temperatuur ületab 75 °C või leek kustub. Soojendil on digitaalne temperatuurinäidik sissetulevale veele.
Lisatarvikuna on saadaval praktiline kaitsekast, mis kaitseb gaasisoojendit tuule ja vihma eest. Kasti esiosa on kasutamise ajaks eemaldatav.

Kastil on kuumuskindel materjal soojendi taga ja külgedel. Soojendi kohal on kaldu kuumuskindel osa, mis juhib soojust väljapoole.